## Fibra óptica
Hay básicamente dos tipos de cables de fibra disponibles:
- Milti Mode Fiber (MMF)→ soporta hasta un máximo de 500 m. El núcleo es de 50 o 62.5 µm
- Single Mode Fiber (SMF)→ soporta distancias de hasta 100 Km. El núcleo del cable suele ser de 9 µm
### Fibra óptica multimodo (MMF)
La fibra óptica multimodo es la más utilizada para distancias cortas, menos de 500 m (300 m para 10 Gb) Se clasifican dependiendo del ancho de banda que soportan en : OM1, OM2, OM3, OM4 La fibra OM3 y la fibra OM4 son fibras multimodo optimizadas por láser con núcleo 50/125, que cumplen con la normativa ISO 11801
##### Distancia de transmisión
Distancias de Ethernet a 850nm	1G	10G	40G	100G
OM3	1000 m	300 m	100 m	100 m
OM4	1000 m	500 m	150 m	150 m

Tanto las fibras multimodo OM3 como las fibras multimodo OM4 optimizadas por láser comparten el mismo color (azul aguamarina) en la envoltura o forro
La nueva presentación del cable OM4 viene en color violeta, o también conocido como Violeta-Erik
### fibra óptica monomodo
Se clasifican en OS1 y OS2
### Nomenclatura
Multifiber	nm	distancia
LX	1310nm	10Km
EX	1310nm	40Km
ZX	1550nm	80Km
EZX	1550nm	120Km

Single Fiber	nm	Descripción
BX	1310/1490	Single fiber biridectional

### Enlaces de 10G
Los transceiver vienen con una nomenclatura del tipo 10GBASE-SR o 10GBASE-LR dependiendo de la distancia de transmision. SR (short reach) para distancias coras y LR (long reach) para distancias largas
### Enlaces de 40G y de 100 G
OEM3 y OEM4 son los únicos cables que soportan el estandard Ethernet IEEE 802.3ba 10G/100G. Se logra conecando multiples canales juntos ne paralelo con un multiconector especial
### Referencias
- http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-mode_optical_fiber
- https://www.fibraopticahoy.com/deberia-migrar-cableado-fibra-om4/